Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Ростов-на-Дону

2021г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 18-2021 Заказчик: Администрация Кашарского района |
| --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»	                                            С.Ю. Трухачев

Руководитель рабочей группы					Т.А. Командина

г. Ростов-на-Дону

2021г.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

по изменению генерального плана Первомайского СП

| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект изменений генерального плана в текстовой форме: |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 2 | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса | н/с |  | В эл. виде |
|  | Проект изменений генерального плана в графической форме: |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 4 | Карта функциональных зон Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 5 | Карта функциональных зон с. Россошь, х. Вишневка Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 6 | Карта функциональных зон с. Первомайское Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 7 | Карта функциональных зон х. Драчевка Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 8 | Карта функциональных зон х. Краснояровка, х. Черниговка, х. Чернигово-Песчаный Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельского поселения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| Материалы по обоснованию генерального плана: |
| 10 | Пояснительная записка | н/с | Сшив формата А 4 |  |
| 11 | Карта расположения планируемых объектов регионального и местного (районного) значения | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 12 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 13 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 14 | Карта предложений по изменению границ Первомайского СП и населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 15 | Карта предложений по изменению функциональных зон Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов | н/с | М 1:25 000 | Новая карта |
| 16 | Карта предложений по изменению функциональных зон с. Первомайское Первомайского сельского поселения после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов | н/с | М 1:5 000 | Новая карта |

Оглавление

Обоснование изменений генерального плана	12

1.	Границы муниципального образования, границы  населенных пунктов	12

1.1. Отображение границы сельского поселения	12

1.2. Границы населенных пунктов сельского поселения	14

1.3. Перечень земельных участков, которые включаются В (исключаются из) границы населеннЫХ пунктов	18

2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	38

3.	Изменения в функциональном зонировании	39

3.1. Изменения функционального зонирования в связи с изменениями границ населенных пунктов	39

3.2.Параметры функциональных зон	40

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ	41

5. Зоны с особыми условиями использования территорий,  расположенные в границах сельского поселения	44

5.1.	Объекты культурного наследия	48

5.2.	Особо охраняемые природные территории	49

5.3.	Границы лесничеств	49

6.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Первомайского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Кашарского района	50

6.1.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях Первомайского СП объектов федерального значения	50

6.2.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориИ Первомайского сельского поселения Кашарского района объектов регионального значения	51

6.3.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Первомайского сельского поселения Кашарского района объектов местного (районного) значения	51

7.	Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории	55

8.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	59

Приложения:	60

Список используемых сокращений.

ГП РО			государственная программа Ростовской области

ГрадК			Градостроительный кодекс

ЗОУИТ			зона с особыми условиями использования территории

з/у			земельный участок

ИЖС			индивидуальное жилищное строительство

ИСОГД		информационная система обеспечения градостроительной деятельности

КОС			канализационные очистные сооружения

ЛПХ			личное подсобное хозяйство

ЛЭП			линии электропередачи

МНГП			местные нормативы градостроительного проектирования

МО			муниципальное образование

МРСК			межрегиональная распределительная сетевая компания

н/с			несекретно

ОКН			объект культурного наследия

ПСД			проектно-сметная документация

п/с (ПС)			подстанция

РО			Ростовская область

РНГП, РНГП РО	региональные нормативы градостроительного проектирования Ростовской области

РФ			Российская Федерация

РЦП			региональная целевая программа

СЗЗ			санитарно-защитная зона

СП			сельское поселение

СТП РФ			схема территориального планирования Российской Федерации

СТП РО		схема территориального планирования Ростовской области

ТКО			твердые коммунальные отходы

ФЗ			Федеральный закон

ФЦП			федеральная целевая программа

ЧС			чрезвычайная ситуация

Введение.

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области подготовлены на основании муниципального контракта от 11.05.2021 г. № Ф.2021.069010 согласно ч. 17 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ.

Проект изменений подготовлен ООО «НПО «Южный градостроительный центр» на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Постановления Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района».

В рамках работы по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Первомайского сельского поселения выполнено:

- Подготовлена настоящая пояснительная записка (материалы по обоснованию в текстовой форме).

- Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов генерального плана и материалов по обоснованию (выполнена новая редакция соответствующих карт).

В техническом задании на разработку проекта внесения изменений заказчиком были определены следующие цели и задачи работы:

Целью подготовки проекта внесения изменений является:

- Достижение устойчивого социально-экономического развития поселения методом территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышения эффективности управления территорией поселения.

- Внесение изменений в утвержденный генеральный план Первомайского СП Кашарского района в части подготовки карт границ населенных пунктов, карт функциональных зон, корректировки и координатного описания границ населенных пунктов, установленных генеральным планом, осуществляется с целью приведения документа территориального планирования в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Задачи подготовки проекта внесения изменений:

- Разработка проекта в новой редакции (редакции с внесенными изменениями) генерального плана Первомайского сельского поселения, в том числе в целях корректировки границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- Подготовка сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, необходимых для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание условий для привлечения инвестиций.

Изменения вносятся в графическую и текстовую часть генерального плана, выполненного  ООО «Донской градостроительный центр» более 10 лет тому назад.

Проектом изменений сохранен расчетный срок действующего генерального плана  - 2030г.

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района содержат в своем составе:

- Локальные изменения (уточнения) установленных действующим генеральным планом границ  населенных пунктов в целях исключения из их границ территорий и земельных участков, необоснованно отнесенных по данным ЕГРН к землям населенных пунктов, а также отдельных территорий и участков земель сельскохозяйственного назначения.

Проект изменений выполнен в виде новой редакции соответствующих карт действующего генерального плана:

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Первомайского сельского поселения;

- Карта функциональных зон Первомайского сельского поселения;

- Карта функциональных зон населенных пунктов с. Россошь, х. Вишневка Первомайского сельского поселения;

- Карта функциональных зон населенного пункта с. Первомайское Первомайского сельского поселения;

- Карта функциональных зон населенного пункта х. Драчевка  Первомайского сельского поселения;

- Карта функциональных зон населенных пунктов х. Краснояровка, х. Черниговка, х. Чернигово-Песчаный Первомайского сельского поселения;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельского поселения.

Материалы по обоснованию.

- Карта расположения планируемых объектов регионального и местного (районного) значения

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств)

- Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Карта предложений по изменению границ Первомайского СП и населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

- Карта предложений по изменению функциональных зон Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

- Карта предложений функциональных зон с. Первомайское Первомайского сельского поселения после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктовКарта расположения планируемых для размещения объектов регионального и местного (районного) значения.

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений Генерального плана, представленные в данной пояснительной записке, рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Новая редакция графических материалов генерального плана  прилагается в бумажном и электронном виде.

При подготовке проекта изменений генерального плана использовались данные, предоставленные Заказчиком, а также по его запросу – территориальными органами государственной власти.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана сформирован временный авторский коллектив в следующем составе:

Командина Т.А.	руководитель проекта, член Союза архитекторов России;

Прохоров А.Ю.	главный специалист, член Союза архитекторов России;

Шека Т.Е.		ведущий инженер;

Неляпина Н.Е.	ведущий архитектор, член Союза архитекторов России, кадастровый инженер;

Кривошлыков В.А. 	ведущий экономист градостроительства;

Хохлачёв Р. В. 		руководитель группы;

Мирошниченко Е.А.	архитектор.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта коллектив администрации Кашарского района и коллектив администрации Первомайского сельского поселения

# Обоснование изменений генерального плана

## Границы муниципального образования, границы  населенных пунктов

В соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ основными целями настоящего проекта изменений являются:

- Корректное отображение границы муниципального образования «Первомайское сельское поселение», приведение в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Изменение границ населенных пунктов сельского поселения (в части их локального изменения, уточнения), установленных действующим генеральным планом в целях устранения препятствий для их постановки  на кадастровый учет;

- Отображение в материалах по обоснованию предложений по возможному прохождению границы Первомайского СП;

- Отображение в материалах по обоснованию предложений по возможному прохождению границы населенного пункта с. Первомайское (в части лесного поселка ул. Лесная с. Первомайское).

### 1.1. Отображение границы сельского поселения

Границы МО Первомайское СП до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет. В материалах действующего генерального плана в составе основных технико-экономических показателей указана площадь МО Первомайское СП 30156 га, что существенно отличается от данных, содержащихся в БД ПМО Ростовской области Росстата РФП  30522 га.

В графической части настоящего проекта изменений границы муниципального образования «Первомайское сельское поселение» приведены в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе».

В результате, общая площадь муниципального образования уменьшилась на 36,88 га и составила 30119,12 га, что, в свою очередь, привело к изменению площади отдельных категорий земель, расположенных в границах поселения.

Таким образом, изменены общие показатели баланса территории сельского поселения, новая редакция баланса приведена в разделе 4.

В земельном балансе действующего генерального плана площадь земель различных категорий сельского поселения была приведена в иных границах МО, что, в свою очередь, в рамках настоящего проекта потребовало выполнить обмер чертежей и пересчет земель различных категорий, данные приведены в балансе в таблице 4.1.

Границы МО Первомайское СП до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет.

В настоящее время граница МО Первомайское СП, установленная новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) по смежеству с МО Фомино-Свечниковское СП разделила территорию населенного пункта с. Первомойское Первомайского СП на две части. Таким образом, часть территории с. Первомайское (ул. Лесная) расположена в границах Фомино-Свечниковского сельского поселения.

Частью 12, п.1, ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения. Соответственно, в сложившихся условиях граница населенного пункта с. Первомайское не может быть поставлена на кадастровый учет.

Проектом изменений предлагается, территорию занимаемую частью населенного пункта с. Первомайское и территорию лесного квартала № 18 Кашарского лесничества Киевского участковго лестничества общей площадью 74,6га исключить из границ Фомино-Свечниковского сельского поселения и передать ее в границы Первомайского СП.

В разделе 4 Баланс территории настоящие предложения не учтены.

В составе материалов по обоснованию выполнена Карта предложений по изменению границ Первомайского сельского поселения отображающая предложения по изменению границ Первомайского сельского поселения.

### 1.2. Границы населенных пунктов сельского поселения

Изменения границ населенных пунктов Первомайского СП, предлагаемые настоящим проектом, связаны:

  - С необходимостью корректировки планируемых границ всех населенных пунктов сельского поселения (с. Первомайское, х. Вишневка, х. Драчёвка, х. Краснояровка, с. Россошь, х. Черниговка, х. Чернигово-Песчаный) в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

  - Отображение в материалах по обоснованию предложений по возможному прохождению границы населенного пункта с. Первомайское (в части лесного поселка ул. Лесная с. Первомайское).

В целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, необходима корректировка планируемых границ всех населенных пунктов (перечень и площадь их территории приведена в таблице 1.2.1).

Таблица 1.2.1.

Перечень и площадь населенных пунктов, границы которых меняются настоящим проектом

| №п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм | Планируемая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайское | га | 201,68 |
| 2 | х. Вишневка | га | 100,46 |
| 3 | х. Драчёвка | га | 92,86 |
| 4 | х. Краснояровка | га | 77,65 |
| 5 | с. Россошь | га | 164,3 |
| 6 | х. Черниговка | га | 46,11 |
| 7 | х. Чернигово-Песчаный | га | 181,40 |

Из границ всех вышеперечисленных населенных пунктов исключаются:

- земельные участки (части земельных участков), границы которых поставлены на кадастровый учет и не относятся к землям населенных пунктов;

- отдельные контуры многоконтурных земельных участков, границы которых поставлены на кадастровый учет и не относятся к землям населенных пунктов;

- территории, границы которых не отмежеваны, не поставлены на кадастровый учет и не задействованы в градостроительном освоении.

В целях выполнения требований п.6 ст. 11.9 Земельного кодекса РФ недопустимости вклинивания, вкрапливания, изломанности границ и чересполосице из границ вышеперечисленных населенных пунктов как исключены отдельные неразграниченные территории, так и включены в их границы.

В границы вышеперечисленных населенных пунктов включаются отдельные земельные участки (части земельных участков), границы которых поставлены на кадастровый учет, относящиеся к землям населенных пунктов, которые были по различным причинам не учтены при подготовке действующего генерального плана.

В соответствии с ч.7 п.7 ст.23 Градостроительного кодекса РФ настоящий проект изменений содержит в своем составе раздел 1.3. Перечень земельных участков, которые включаются в (исключаются из) границы населенных пунктов.

В качестве приложений к настоящему проекту изменений генерального плана выполнены сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (прилагаются в электронном виде).

Существующие и планируемые границы вышеперечисленных 7 населенных пунктов поселения отображены на всех картах настоящего проекта внесения изменений в генеральный план.

Согласно информации, представленной Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, в Кашарском районе находится лесной поселок, (расположенный на части территории населенного пункта с. Первомайское), площадью 5,05 га, расположенный в квартале 18 Киевского участкового лесничества Кашарского лесничества, созданный до 01.01.2007 в целях освоения лесов и ведения лесного хозяйства. Земельный (лесной) участок площадью 5,05 га, расположенный на территории лесного поселка Киевского участкового лесничества Кашарского лесничества квартал 18, в границах которого расположены объекты недвижимости, на которые возникли права граждан и юридических лиц возможно перевести из земель лесного фонда в земли населенных пунктов (включить в границы населенного пункта с. Первомайское) после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования «Кашарский район», границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Границы лесничеств отображены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств)» М 1:25 000.

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся уменьшенное отображение новой редакции Карты границ населенных пунктов Первомайского СП.

Рис. 1.2.1.

Карта границ населенных пунктов

Дальнейшее хозяйственное освоение и застройка, включаемых в границы населенных пунктов земельных участков, осуществляется с учетом имеющихся ограничений (зон с особыми условиями использования территорий), распространяющих свое действие на их территорию, на основе проекта (проектов) планировки территории, выполняемых в установленном действующим законодательством порядке, с обязательным учетом утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Кашарского района.

Соответственно, границы территорий и земельных участков, необходимых для дальнейшего гражданского, жилищного и иного строительства, размещения соответствующих объектов инженерной защиты, социального обслуживания, рекреационных территорий, инженерных и коммунальных объектов определяются в проектах планировки территории.

### 1.3. Перечень земельных участков, которые включаются В (исключаются из) границы населеннЫХ пунктов

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение (уточнение) границ десяти населенных пунктов Первомайского СП, ранее установленных действующим генеральным планом в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и их категорий земель.

Таблица 1.3.1.

Изменение площади населенных пунктов Первомайского СП

| №п/п | Наименование населенного пункта | По обмеру действующего ген. плана | Изменения площади (га) | Планируемая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайское | 206,35 | исключаем 5,01 га включаем 0,34 га | 201,68 |
| 2 | х. Вишневка | 100,23 | исключаем 2,09 га включаем 2,32 га | 100,46 |
| 3 | х. Драчевка | 94,78 | исключаем 5,09 га включаем 3,17 га | 92,86 |
| 4 | х. Краснояровка | 80,94 | исключаем 3,29 га | 77,65 |
| 5 | с. Россошь | 190,51 | исключаем 26,27 га включаем 0,06 га | 164,3 |
| 6 | х. Черниговка | 47,21 | исключаем 1,71 га включаем 0,61 га | 46,11 |
| 7 | х. Чернигово-Песчаный | 179,05 | исключаем 0,92 га включаем 3,27 га | 181,40 |

В таблицах 1.3.2–1.3.8 содержится перечень земельных участков (территорий), предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенных пунктов.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта с. Первомайское в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.2.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта с. Первомайское

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600020:514 | Ростовская область, р-н Кашарский, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира с. Первомайское по направлению на север | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных) | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных) |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600020:511 | Ростовская область, р-н Кашарский, Первомайское сельское поселение, примерно 50 м от ориентира с.Первомайское по направлению на юг | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошение и выпас скота) | 0,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошение и выпас скота) |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600015 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 4,36 | - | - |
| 4 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,005 | - | - |
| 5 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110101 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,01 | - | - |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,31 | Земли населенных пунктов | - |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110103 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,01 | Земли населенных пунктов | - |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110101 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,02 | Земли населенных пунктов | - |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х.Вишневка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и их категорий земель.

Табл. 1.3.3.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х.Вишневка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600016:636(2) | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира х.Вишневка по направлению на запад | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) | 0,38 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошения и выпаса скота) |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600016:621 | Российская Федерация, Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 50 м от ориентира х. Вишневка по направлению на запад | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (выпаса скота) | 0,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (выпаса скота) |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600016:531 | Ростовская обл., Кашарский р-н, подъезд от автомобильной дороги к х.Вишневка | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки земель транспорта, предназначенные для установления полос отвода автомобильных дорог | 0,06 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки земель транспорта, предназначенные для установления полос отвода автомобильных дорог |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600016:603 | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от Вишневка по направлению на северо-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса скота сельскохозяйственных животных | 0,24 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса скота сельскохозяйственных животных |
| 5 | Часть земельного участка 61:16:0600016 | Ростовская область, р-н Кашарский, примерно в 40 км от ориентира с. Кашары по напрвлению на юго-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,09 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 6 | 61:16:0600016:567 | Ростовская область, р-н Кашарский, примерно 100 м от х.Вишневка по направлению на восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 7 | 61:16:0600016:473(2) | Ростовская область, Кашарский район, примерно в 40 км по направлению на юго-восток от ориентира с. Кашары | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,45 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 8 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600016 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,45 | - | - |
| 9 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140201 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,09 | - | - |
| 10 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140202 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,02 | - | - |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0000000:3661 | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, х. Вишневка, ул. Прудная | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) | 0,13 | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) |
| 2 | 61:16:0000000:3660 | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, х. Вишневка, пер. Школьный | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) | 0,06 | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) |
| 3 | Часть земельного участка смежного с участком № 61:16:0600016:621 (согласно схеме, утвержденной Постановлением Главы администрации Кашарского района № 721 от 26.08.2021) | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение, х. Вишневка | Категория земель не установлена | - | 0,09 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование |
| 4 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140201 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 1,27 | Земли населенных пунктов | - |
| 5 | Часть кадастрового квартала | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,77 | Земли населенных пунктов | - |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х.Драчевка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и их категорий земель

Табл. 1.3.4.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Драчевка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600020:94 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка северная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0000000:3503 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка северная часть населенного пункта | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | энергетика | 0,0004 | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | энергетика |
| 3 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка | - | - | 0,34 | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600016:195 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка западная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,36 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 5 | Часть земельного участка 61:16:0600016 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка | - | - | 0,29 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 6 | Часть земельного участка 61:16:0600016:307 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, восточная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 3,13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 7 | Часть земельного участка 61:16:0600020:499 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, южная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,46 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 8 | Часть земельного участка 61:16:0600020:472 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, южная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 9 | Часть земельного участка 61:16:0600020:738 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, южная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошение) | 0,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования (сенокошение) |
| 10 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110202 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, |  |  | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 11 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110201 | Ростовская обл, р-н Кашарский, х.Драчевка, |  |  | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0110202:132 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, ул Маслозаводская, 2а | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) | 0,09 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110202 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка | - | - | 1,56 | Земли населенных пунктов | - |
|  | Часть земельного участка 61:16:0110202:365 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, западная часть населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 0,62 | Земли населенных пунктов | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
|  | Часть земельного участка 61:16:0600016:308 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, западная часть населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,56 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства - |
|  | Часть земельного участка 61:16:0000000:3945 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, ул. Луговая | Земли сельскохозяйственного назначения | Для общего пользования (уличная сеть) | 0,03 | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) |
|  | Часть кадастрового квартала 61:16:0110201 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, западная часть населенного пункта | - | - | 0,25 | Земли населенных пунктов | - |
|  | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская область, р-н Кашарский, х Драчевка, северная часть населенного пункта | Категория земель не установлена |  | 0,06 |  |  |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Краснояровка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.5.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Краснояровка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600016:468(1) | Ростовская обл., р-н Кашарский, примерно в 40 км по направлению на юго- восток от ориентира с. Кашары | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600020:211 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 1,82 | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600016:310 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1,34 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| 4 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,06 | - | - |
| 5 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140301 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,01 | - | - |
| 6 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600016 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,008 | - | - |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта с.Россошь в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и их категорий земель

Табл. 1.3.6.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта с. Россошь

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600016:568 | Ростовская область, р-н Кашарский, примерно в 40 км от ориентира с. Кашары по напрвлению на юго-восток, западная часть села Россошь | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 17,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600016:626 | Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от ориентира х.Вишневка по направлению на северо-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,34 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600016:392 | Первомайское сельское поселение, примерно в 100 м от ориентира с. Россошь, по направлению на северо-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600016:548 | р-н Кашарский, примерно 100 м от с. Россошь по направлению на северо-запад | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 2,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 5 | Земельный участок 61:16:0140101:240 | Ростовская обл, р-н Кашарский, с Россошь, ул Центральная, 51 | Земли населенных пунктов |  | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 6 | Часть земельного участка 61:16:0600016:879 | р-н Кашарский, Первомайское сельское поселение, примерно 50 м от ориентира с. Россошь по направлению на восток | Земли населенных пунктов | Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий |
| 7 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600016 | Ростовская обл, р-н Кашарский, с Россошь, | - | - | 6,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0110401:109 | Ростовская обл, р-н Кашарский, с Россошь, | Земли населенных пунктов | Земельные участки сельскохозяйственного использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) | 0,008 | Земли населенных пунктов | Земельные участки сельскохозяйственного использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600016 | Ростовская обл, р-н Кашарский, с Россошь, |  |  | 0,052 | Земли населенных пунктов |  |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Черниговка в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.7.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х.Черниговка

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600016:604(1) | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от х. Черниговка по направлению на юг | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | 0,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных |
| 2 | Часть земельного участка 61:16:0600016:604(3) | Ростовская область, Кашарский район, Первомайское сельское поселение, примерно 100 м от х. Черниговка по направлению на юг | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | 0,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных |
| 3 | Часть земельного участка 61:16:0600016:464(1) | Ростовская область, Кашарский район, (Первомайское сельское поселение), примерно в 50 м. от ориентира х.Черниговка по направлению на восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения | 0,76 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сенокошения |
| 4 | Часть земельного участка 61:16:0600016:506 | Ростовская область, р-н Кашарский, Первомайское сельское поселение, примерно в 1,5 км от ориентира х. Черниговка по направлению на юг | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
| 5 | Часть земельного участка 61:16:0600016:166 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для иных целей | 0,22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для иных целей |
| 6 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600016 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,05 | - | - |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140402 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,43 | Земли населенных пунктов | - |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0140401 | Ростовская область, Кашарский р-н, Первомайское сельское поселение | - | - | 0,18 | Земли населенных пунктов | - |

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение границ населенного пункта х. Чернигово-Песчаный в целях учета границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Табл. 1.3.8.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы и исключению из границ населенного пункта х. Чернигово-Песчаный

| № пп | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, предлагаемая к включению в границы населенного пункта, га | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключаются из границ населенных пунктов: |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0600020:488(2) | Ростовская обл., Кашарский р-н, примерно в 200 м от ориентира х.Чернигово-Песчаный по направлению на северо-восток | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | 0,60 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земельные участки для сельскохозяйственного использования |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0600020 | Ростовская область, р-н Кашарский, х. Чернигово-Песчаный, располагается на территории Первомайского сельского поселения | - | - | 0,32 | - | - |
| Включается в границы населенного пункта |
| 1 | Часть земельного участка 61:16:0110401:109 | Ростовская область, р-н Кашарский, х. Чернигово-Песчаный, располагается на территории Первомайского сельского поселения | Земли населенных пунктов | Земельные участки сельскохозяйственного использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) | 3,24 | Земли населенных пунктов | Земельные участки сельскохозяйственного использования (огороды, сады, загоны, выгоны и т.п.) |
| 2 | Часть кадастрового квартала 61:16:0110401 | Ростовская область, Кашарский р-н, Фомино-Свечниковское сельское поселение | - | - | 0,03 | Земли населенных пунктов | - |

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В настоящее время Программа (Стратегия) социально-экономического развития Первомайского СП Кашарского района не разработана, в муниципальном образовании действуют следующие муниципальные программы:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»;

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Первомайского сельского поселения Кашарского района»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- «Муниципальная политика»;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами сельского поселения»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения»;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

В соответствии с ТЗ в рамках настоящего проекта выполнены работы по актуализации сведений о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Первомайского СП. Все планируемые объекты местного значения, строительство и размещение которых предусмотрено действующими муниципальными программами сельского поселения, перечислены в Разделе 1 Положения о территориальном планировании и отображены на Карте планируемого размещения объектов местного значения.

При подготовке новых планов и программ комплексного социально-экономического развития Первомайского СП Кашарского района, в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ в обязательном порядке учитываются планируемые к размещению объекты местного значения Первомайского СП, содержащиеся в действующем генеральном плане сельского поселения.

## Изменения в функциональном зонировании

Изменения функционального зонирования в границах Первомайского сельского поселения, предлагаемые настоящим проектом, связаны:

1. С изменениями границ Первомайского СП в соответствии с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе»;

2. С изменениями границ населенных пунктов сельского поселения;

3. С разработкой ранее отсутствующего в действующем генеральном плане раздела «Параметры функциональных зон» положения о территориальном планировании в соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

4. С техническими изменениями функционального зонирования в целях учета сложившихся границ улично-дорожной сети, границ населенных пунктов и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, утвержденных проектов планировки и новых требований по наименованию и отображению функциональных зон.

Графическое отображение функциональных зон и их наименование в проекте изменений приведено в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

### 3.1. Изменения функционального зонирования в связи с изменениями границ населенных пунктов

Изменение границ населенных пунктов Первомайского СП (с. Первомайское, х. Вишневка, х. Драчёвка, х. Краснояровка, с. Россошь, х. Черниговка, х. Чернигово-Песчаный) потребовало также изменения функционального зонирования территорий, включаемых в (исключаемых из) границ населенных пунктов.

Функциональное зонирование вышеуказанных населенных пунктов приведено в соответствие с их фактическим использованием и действующей категорией земель.

В этой части изменения в генеральный план Первомайского СП подготовлены в развитие действующих документов территориального планирования Ростовской области и Кашарского района и направлены на более эффективное и рациональное использование имеющихся территорий муниципального образования.

В материалах по обоснованию проекта выполнена карта предложений по изменению функциональных зон части с. Первомайское Первомайского сельского поселения после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования «Кашарский район», границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

### 3.2. Параметры функциональных зон

В действующем генеральном плане в составе положения о территориальном планировании отсутствуют параметры функциональных зон, предусмотренные ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Первомайского сельского поселения выполнен раздел «Параметры функциональных зон».

В соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в разделе «Параметры функциональных зон» приведены сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов (при их наличии в соответствующих документах территориального планирования).

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Показатели действующей редакции генерального плана не подлежат корректному сопоставлению с показателями в его новой редакции, так как в проекте изменений подсчет земель выполнен в границах Первомайского СП, приведенных в соответствие с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе».

Так как графические материалы действующего генерального плана были выполнены в системе координат отличной от системы координат применяемой в ЕГРН, в рамках настоящего проекта в целях устранения имеющихся искажений, утвержденные действующим генеральным планом границы населенных пунктов были приведены в систему координат МСК-61 и соответственно была уточнена площадь населенных пунктов. В проекте таблица баланса территории Первомайского сельского поселения дополнена новым столбцом, содержащим сведения об уточненной площади населенных пунктов, утвержденных действующим генеральным планом.

Баланс территории Первомайского сельского поселения приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Баланс территории Первомайского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | По действующему генеральному плану | По обмеру действующего ген. плана | По проекту внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 30156 | 30156 |  | 30119,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 29085,3 |  |  | 29224,69 |
| 2. | земли населенных пунктов | га | 865,93 | 897,93 | 892,45 | 864,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Первомайское | га | 197,17 | 210,17 | 206.35 | 201,68 |
| 2.2 | х. Вишневка | га | 43,86 | 43,86 | 100,23 | 100,46 |
| 2.3 | х. Драчёвка | га | 81,76 | 97,36 | 94,78 | 92,86 |
| 2.4 | х. Краснояровка | га | 79,99 | 79.99 | 80,94 | 77,65 |
|  | с. Россошь |  | 235,99 | 247,39 | 190,51 | 164,3 |
| 2.5 | х. Черниговка | га | 40,98 | 41,98 | 40,59 | 46,11 |
| 2.6 | х. Чернигово-Песчаный | га | 177,18 | 177,18 | 179,05 | 181,4 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 135,7 |  |  | 19,97 |
| 4 | земли лесного фонда | га | 78,1 | 78,1 |  | 10,0 |
| 5 | земли водного фонда | га | - | - | - | - |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - | - |
| 7 | земли запаса | га | - | - | - | - |

По данным предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, площадь земель лесного фонда в границах муниципального образования составляет 84 га. Однако, в связи с новой редакцией областного закона Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС (ред. от 23.05.2017) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район» и муниципальных образований в его составе», площадь земель лесного фонда в границах муниципального образования уменьшится  на 74 га и составит 10 га.

Новая редакция баланса учитывает изменения настоящего генерального плана, связанные с:

- учетом в проекте новых границ МО Первомайское СП;

- учетом предложений по уточнению (изменению) границ 7 населенных пунктов в целях исключения пересечений границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет с границами населенных пунктов;

- учетом существующей категории земель нескольких земельных участков, расположенных вне границ населенных пунктов.

С учетом настоящего проекта изменений общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах Первомайского СП увеличилась на 139,3 га (за счет уточнения площади земель лесного фонда и изменения границ МО), соответственно, изменение площади земель сельскохозяйственного назначения не превысит 0,5% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения в границах поселения.

В отношении большинства земельных участков и территорий, исключаемых из границ населенных пунктов, не потребуется изменения категории земель, так как в настоящее время эти территоририи не относятся к землям населенных пунктов.

Баланс не учитывает предложения настоящего проекта изменений в части изменения границ Первомайского СП по смежеству с Фомино-Свечниковским СП  и в части включения территории лесного поселка в границы населенного пункта с. Первомайское.

## 5. Зоны с особыми условиями использования территорий,  расположенные в границах сельского поселения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории Первомайского СП Кашарского района Ростовской области представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Не отображены в графической части проекта, так как до настоящего времени не утверждены. В разделе 5.1. приводятся перечень ОКН, расположенных в границах Первомайского СП Кашарского района.

- защитная зона объекта культурного наследия.

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

В графической части проекта не отображены защитные зоны, так как в границах сельского поселения отсутствуют ОКН, для которых в соответствии с ч.2, ст.34.1 Федерального закона РФ от 25.06.2002г. №73-ФЗ устанавливаются защитные зоны.

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта.

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона линий и сооружений связи.

Отображены в графической части проекта.

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением не отображены в проекте по причине отсутствия таких объектов в границах СП.

- водоохранная (рыбоохранная) зона.

Отображены в графической части проекта.

- прибрежная защитная полоса.

Отображена в графической части проекта.

- зоны затопления и подтопления.

Отображены в графической части проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН

- санитарно-защитная зона.

По условиям масштаба отображены в графической части проекта наиболее крупные СЗЗ на основании информации, содержащейся в ЕГРН, и действующих документах территориального планирования.

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Не отображены в графической части проекта.

- рыбохозяйственная заповедная зона.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

- охранная зона тепловых сетей.

Не отображены в графической части проекта, так как их границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Первомайского СП Кашарского района, приведенном в разделе 8  настоящего сшива.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории Первомайского СП Кашарского района. В пределах МО находятся месторождения полезных ископаемых (пресные подземные воды).

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления услуг Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды России от 13.02.2013 г. №53.

Выводы:

- Территория Первомайского СП Кашарского района характеризуется наличием зон с особыми условиями использования территории. Значительное количество земельных участков в его границах находятся в границах зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на их хозяйственное использование.

- Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного характера.

- Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо поставить на кадастровый учет.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта изменений выполнена новая редакция следующих карт в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений генерального плана Первомайского СП:

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью обновлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

### Объекты культурного наследия

В настоящее время объекты культурного наследия на территории Первомайского сельского поселения Кашарского района представлены:

1 выявленным объектом культурного наследия.

Иные объекты культурного наследия (ОКН), подлежащие государственной охране как объекты федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения отсутствуют.

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в границах Первомайского сельского поселения, приведен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

Перечень выявленных объектов культурного наследия (археологического наследия), расположенных в границах Первомайского СП

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта археологического наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | курганный могильник "Вишневка 1 I" | Ростовская область, Кашарский район, в 1,099 км к СВ от восточной окраины х. Вишневка. |

Объект культурного наследия, расположенный в границах Первомайского СП, отображен в графической части проекта изменений на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) в виде соответствующего условного знака, и территории ОКН, сведения об установленной охранной зоны ОКН отсутствуют.

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган  охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками ОКН, являются объектами историко-культурной экспертизы. Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

По данным,  предоставленным Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области, на территории Первомайского сельского поселения Кашарского района объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган  охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками ОКН, являются объектами историко-культурной экспертизы. Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

### Особо охраняемые природные территории

В настоящее время в границах Первомайского СП Кашарского района особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### Границы лесничеств

В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) отображены в соответствии со сведениями ЕГРН:

- границы Кашарского лесничества Ростовской области (учетный номер – 61:00-6.788).

## Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Первомайского СП объектов федерального значения, объектов регионального значениях, объектов местного значения Кашарского района

Территория сельского поселения расположена в периферийной части Ростовской области на удалении от крупных промышленных центров и основных транспортных коридоров России, что объясняет наличие минимального количества интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти на его территории.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях Первомайского СП объектов федерального значения

В период подготовки проекта изменений в генеральный план Первомайского СП Кашарского района рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к его территории.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от01.08.2016 N 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами на территории МО Первомайское СП отсутствуют планируемые объекты федерального значения.

Таким образом, в рамках настоящего проекта не требуется выполнение обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов федерального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений его использования.

Соответственно, в графической части проекта изменений не отображены планируемые объекты федерального значения.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориИ Первомайского сельского поселения Кашарского района объектов регионального значения

В границах Первомайского СП в соответствии с действующей редакцией СТП Ростовской области (с учетом принятых изменений в Схему утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2015 № 288 «Об утверждении проекта внесения изменений в схему территориального планирования Ростовской области»), планируемые объекты регионального значения отсутствуют.

Таким образом, в рамках настоящего проекта не требуется выполнение обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений его использования.

Соответственно, в графической части проекта изменений не отображены планируемые объекты регионального значения.

### Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Первомайского сельского поселения Кашарского района объектов местного (районного) значения

Схема территориального планирования Кашарского района (СТП района), была выполненна ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» в 2011 г. на начальном этапе разработки документов территориального планирования, в СТП района отсутствуют сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Первомайского СП объектов местного значения муниципального района. Исключение составляют планируемые автодороги местного значения и межпоселковые газопроводы.

В материалах графической части настоящего проекта на основании программы газификации Ростовской области и схемы газоснабжения Кашарского района уточнено отображение трасс планируемых объектов местного (районного) значения в части объектов газоснабжения (межпоселковые газопроводы) и отображены возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов местного (районного) значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для планируемых объектов не требуется, так как имеются фактические трассы вышеуказанных автодорог или предусмотрена реконструкция существующих объектов. Размещение планируемых объектов газоснабжения выполнено в соответствии с СТП района и схемой газоснабжения Кашарского района.

В материалах по обоснованию графической части проекта отображены планируемые объекты местного (районного) значения согласно приведенного ниже перечня (Табл. 6.3.1.) и возможные зоны с особыми условиями использования территории, необходимые для их строительства и последующей эксплуатации.

Табл. 6.3.1.

Планируемые для размещения на территории Первомайского СП Кашарского района объекты местного (районного) значения

| № пп | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность ст-ва | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования: подъезд к х Чернигово-Песчаный | Местная автодорога IV технической категории | Первомайское СП | до 2025г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 2 |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования: подъезд к с Россошь-х. Михайловка | Местная автодорога IV технической категории | Первомайское СП, Верхнесвечниковское СП | до 2025г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 3 | Сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давления); | Межпоселковый газопровод х. Красный Колос – х. Вишневка х. Краснояровка – с. Первомайское | Межпоселковый газопровод высокого давления | Первомайское СП | до 2023г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 4 | Сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давления); | Межпоселковый газопровод х. Краснояровка – х. Теплые Ключи - | Межпоселковый газопровод высокого давления | Первомайское СП | до 2030г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 5 | Сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давления) | Межпоселковый газопровод с. Первомайское – п. Индустриальный | Межпоселковый газопровод высокого давления | Индустриальное СП | до 2027г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |

## Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории

Действующим законодательством к объектам местного значения сельского поселения отнесены объекты в следующих областях:

- Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;

- Автомобильные дороги местного значения;

- Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В графической части генерального плана отображены виды объектов местного значения Первомайского сельского поселения, подлежащие отображению в соответствии с ст. 4.3 Закона Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от 14.01.2008 N 853-ЗС (ред. от 19.06.2018). Перечисленные в вышеуказанном законе виды объектов местного значения были согласованны с заказчиком.

Выполнив анализ материалов утвержденного генерального плана (с учетом норм действующего законодательства), на основе проектных предложений настоящего проекта изменений был сформирован перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Первомайского сельского поселения (таблица 7.1.) и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории.

Табл. 7.1.

Перечень видов планируемых объектов местного значения

| № п/п | Планируемые для размещения объекты местного значения, поселения в области: | Виды объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10 - 6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Первомайского СП электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Распределительные и трансформаторные подстанции 10 - 6 кВ |  |
|  | Газоснабжение | Газораспределительные станции (ГРС, АГРС) | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Первомайского СП газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Газораспределительные пункты (ГРП) |  |
|  |  | Газопроводы высокого и среднего давления |  |
|  | Водоснабжение | Водозаборы | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Первомайского СП водоснабжением Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Водоочистные сооружения, насосные станции |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | Улучшение условий проживания населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод, Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Канализационные насосные станции на магистральной сети |  |
|  |  | Магистральные сети |  |
|  | Сети и сооружения дождевой канализации | Каналы и магистральные сети дождевой канализации | Улучшение условий проживания населения. Увеличение сроков эксплуатации дорожных покрытий. Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  |
| 2 | Объекты транспорта и организации транспортного обслуживания | Транспортно-пересадочные узлы, автостанции внутрипоселкового транспорта | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности Первомайского СП |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах населенных пунктов | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности Первомайского СП, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды. Повышение инвестиционной привлекательности территории СП |
|  |  | Главные улицы и дороги в границах населенного пункта |  |
|  |  | Иные объекты улично-дорожной сети |  |
| 4 | Рекреационные объекты для массового отдыха жителей | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи | Улучшение условий проживания населения. Повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
| 5 | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища, крематории, колумбарии | Повышение качества оказания ритуальных услуг |
| 6 | Иные объекты | Инженерные сооружения (дамбы, каналы, канавы и т.п.), в том числе защитные | Предупреждение возможных ЧС природного и техногенного характера |
|  |  | Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы | Повышение уровня пожарной безопасности на территории СП. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства |

В рамках настоящего проекта (на основании материалов действующего генерального плана, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса), был сформирован Перечень планируемых объектов местного значения, размещаемых в пределах Первомайского СП.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Первомайского сельского поселения выполнен раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Первомайского сельского поселения».

В разделе указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Первомайского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

## Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- затопление территории (затопление и подтопление при паводке);

- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация);

- сильные ветры со скоростью более 25 м/с (ураганы);

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 20 мм;

- туман;

- природные пожары.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:

- Электроподстанция 110/35/10 кВ;

- Трансформаторные подстанции;

- АЗС, Склады ГСМ;

- Котельные (топочные).

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (ПС 35/10 кВ, ВЛ 800 кВ, ВЛ 110, 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП);

- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения (водозаборные сооружения, водопроводные сети, котельные);

- риск возникновения ЧС на автомобильном транспорте;

- риск возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.

В графической части проекта на Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера в виде соответствующих условных знаков отображены объекты и территории, подверженные риску ЧС природного и техногенного характера.

# Приложения:

- Копия Постановления Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района»;

- Карта расположения планируемых объектов регионального и местного (районного) значения М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств) М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера  М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта предложений по изменению границ Первомайского СП и населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. М 1:25000 (на отдельном листе);

- Карта предложений по изменению функциональных зон Первомайского СП после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. М 1:5000 (на отдельном листе);

- Карта предложений функциональных зон с. Первомайское Первомайского сельского поселения после утверждения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации предложений комиссии по определению при подготовке проектов генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования "Кашарский район", границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. М 1:5000 (на отдельном листе).

#### Приложение 1. Копия постановления  Администрации Кашарского района № 1115 от 20.12.2019 г. «О подготовке внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Кашарского района».

# Footnotes

Выполнен в соответствии с ТЗ и согласован администрацией  Кашарского района РО, (письмо №66 от 31.05.2021г.)

Проект выполнен с учетом  готовящихся изменений в областной закон Ростовской области от 14.12.2004 №221-ЗС,  касающихся отдельных уточнений границ сельских поселений Кашарского района, согласованных администрацией района  (во исполнения решения Протокола №1 от 13.05.2021г)

До настоящего времени измененные границы Первомайского СП не поставлены на кадастровый учет и отсутствуют официальные сведения о площади МО. Площадь МО определена по картографическому обмеру. При постановке границы МО на кадастровый учет общая плошадь МО потребует уточнения

Уточненная площадь земель населенных пунктов в системе координат МСК-61

Так как данные изменения носят формальный характер и отображены в графической части проекта, в настоящей пояснительной записке дополнительно не рассматриваются

Сведения о наличии в границах СП планируемых объектах федерального значения не приводятся по причине их отсутствия в границах Кашарского района

Уточненная площадь земель населенных пунктов в системе координат МСК-61.

С момента утверждения проекта.

Часть 18 квартала Кашарского лесничества перешла в границы Фомино-Свечниковского СП (ранее полностью находился в Первомайском СП) Кашарского района, из-за изменения границ сельских поселений (Закон РО о границах N1126-ЗС)

Письмо Комитета по охране ОКН Ростовской области

Приложение №13 к приказу Департамента Росгидромета по ЮФО и КСФО от 02.02.17г. №12

По данным,  предоставленным Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области

В случае ее установления

Раздел подготовлен с учетом проекта СТП РО по результатам мониторинга (Письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  от 10.04.2020г. №26.5.1/311)

| В соответствии с ст. 4.2 Областного закона РО от 14 января 2008 года | N 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области» |
| --- | --- |

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

За исключением объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

Разделы подготовлены на основании Паспорта территории Первомайского сельского поселения Кашарского района Ростовской области