РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Первомайское

01.11.2012 № 63

О утверждении долгосрочной целевой Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2013-2029 г.г.

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Первомайского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2013-2020 г.г. согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Первомайского

сельского поселения 			                                                   В. А. Подкова

Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  01.11.2012  г. № 63

ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельского поселение» Кашарского района на 2013-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области, Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - Решение коллегии Администрации Первомайского сельского поселения от 26.05.2011 г. № 1 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Первомайскому сельскому поселению»» - Решение коллегии Администрации Первомайского сельского поселения от 26.05.2011 г. № 2 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Первомайскому сельскому поселению на 2013-2020 годы»» - Распоряжение Администрации Первомайского сельского поселения от 16.06.2011 г. № 69.1 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Первомайскому сельскому поселению на 2013-2020 годы»». |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского сельского поселения Кашарского района. |
| Разработчик | Администрация Первомайского сельского поселения Кашарского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Кашарского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» Кашарского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» Кашарского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2013-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2013 год.- 890 тыс. руб. 2014 год -1892 тыс. руб. План до 2029 года – 178972 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Первомайского сельского поселения Кашарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Паспорт Программы

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Первомайское сельское  поселение Кашарского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское  поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского  поселения на период с 2013 до 2014гг. составляет  2782 тыс.руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Первомайского сельского  поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2029г.- 178972  тыс. руб .

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайского сельского  поселение» Кашарского района.

на период с 2013 до 2014г.г. и перспективное развитие до 2029 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайского сельского  поселение» на 2013 - 2014 гг. и перспективного развития до 2029г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Первомайского сельского поселение» Кашарского района разработанным на период с 2013- 20029 г.г., Паспортом муниципального образования «Первомайского сельского поселение» Кашарского муниципального района от 01.01.2013 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское  сельское поселение» Кашарского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Первомайского сельского поселение» Кашарского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Первомайского сельского поселение» Кашарского района.

«Первомайское сельское поселение» - второе по численности населения муниципальное образование в границах Кашарского района Ростовской области. Административным центром Первомайского сельского поселения (далее по тексту «СП») является с. Первомайское, расположенное в 36 км от районного центра сл.Кашары и примерно на равном расстоянии в 90 км от городов и железнодорожных станций г. Миллерово и г. Морозовск.

Первомайское СП расположено в юго-восточной части Кашарского района. Оно граничит на северо-востоке с  Верхнесвечниковским сельским поселением, на северо-западе с Талловеровским сельским поселением, на востоке с Милютинским районом Ростовской области. На юге граница поселения проходит  с Индустриальным сельским поселением и на западе с Фомино-Свечниковским сельским поселением.

Протяженность поселения с севера-востока на юго-запад – 28 км, с востока на запад 10 км, земли СП расположены на обоих берегах р. Нагольная. Внешние связи СП с районным центром и сельскими поселениями Кашарского района осуществляются по региональной автодороге сл. Кашары – с. Первомайское – ст.Милютинская - г. Морозовск.

К большинству населенных пунктов, расположенных на территории поселения, имеются автодороги-подъезды с твердым покрытием (асфальтобетон). Железная дорога на территории поселения и района отсутствует.

В состав СП входят 7 населенных пунктов. Расселение СП имеет ярко выраженный линейный характер. Все населенные пункты, входящие в состав СП, расположены на землях, примыкающих к пойме р. Нагольная (за исключением х.Чернигово-Песчаный). Занимая 9,6% процента территории района, СП концентрирует в своих границах 9% населенных пунктов и 12,3% населения Кашарского района. Средняя людность в СП составляет 412 чел., что на 100 человек больше  аналогичного показателя по Кашарскому району в целом.

Расположение части СП на территориях, примыкающих к региональной автодороге сл. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская - г. Морозовск с возрастающим объемом транзитного движения через территорию СП будет способствовать развитию объектов придорожного сервиса.

Расположение СП в юго-западной части Кашарского района в 36 км от районного центра в северной части Ростовской области и на расстоянии около 300 км от областного центра г. Ростов-на-Дону обосновывает необходимость организации в с. Первомайское центра обслуживания III порядка (межмуниципального).

### Население

Численность населения муниципального образования Первомайское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2013 составила 2867 человек.

Ниже в таблице 1 приведены показатели численности населения муниципального образования Первомайское сельское поселение  на 01.01.2013г.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С.Первомайское | Х.Чернигово-Песчаный | Х. Драчевка | С.Россошь | Х.Вишневка | Х.Черниговка | Х.Краснояровка |  |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: | 1262 | 105 | 286 | 594 | 212 | 119 | 289 | 2867 |
|  | работающих | 278 | 12 | 58 | 219 | 61 | 23 | 86 | 737 |
|  | пенсионеров | 357 | 34 | 55 | 120 | 68 | 27 | 58 | 719 |
|  | учащихся | 124 | 9 | 39 | 57 | 25 | 10 | 32 | 296 |
|  | дошкольного возраста | 61 | 5 | 24 | 30 | 13 | 7 | 19 | 159 |
|  | женщин | 557 | 49 | 115 | 230 | 79 | 54 | 111 | 1116 |
|  | мужчин | 472 | 37 | 100 | 243 | 79 | 45 | 114 | 1090 |
|  | Численность избирателей (чел.) | 1057 | 96 | 224 | 474 | 177 | 139 | 242 | 2409 |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км |  | 7 | 3 | 16 | 21 | 11 | 5 |  |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км | 1,8 |  | 1 | 0,5 |  |  |  | 3,3 |
|  | Количество частных подворий | 519 | 47 | 100 | 200 | 85 | 32 | 103 | 1086 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 519 81 63 | 47 11 8 | 100 16 13 | 200 82 65 | 85 20 16 | 32 3 2 | 103 26 21 | 1086 239 188 |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 11 3741 3204 |  | 3 1207 1004 | 7 1676 1429 |  | 2 825 758 |  | 23 7449 6395 |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1 720 638 | 1 1430 1262 |  | 1 16352 13271 |  |  |  | 3 18502 15171 |
|  | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень газификации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество номеров проводной телефонной связи | 202 |  |  | 51 |  |  |  | 253 |
|  | Наличие операторов мобильной связи | Мегафон | Мегафон | Мегафон | Мегафон | Мегафон | Мегафон | Мегафон | Мегафон |
|  | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 23 | 4 | 7 | 12 |  |  | 3 | 49 |
|  | Медицинские учреждения: | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | поликлиники, (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулатории, (кол-во) | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | другие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1/39 |  |  | 1/31 |  |  |  | 2/70 |
|  | школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1/202 1/202 |  |  | 1/95 1/95 |  |  |  | 2/297 2/297 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры, (кол-во): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеки | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | ПКиО | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | памятники истории и культуры | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |
|  | другие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные объекты (кол-во): | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |
|  | стадионы | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | спортивные залы | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивные площадки и поля | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культовые учреждения (наименование) | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Половозрастная структура населения является одной из показательных характеристик демографической ситуации в муниципальном образовании, представляя собой очень информативную систему, отражающую демографические процессы как во временном, так и количественном аспекте.

Половозрастная структура населения оказывает большое влияние на его воспроизводство, уровень рождаемости, смертности, трудовые ресурсы, интенсивность миграции и многие другие процессы, протекающие в поселении, т.е. наряду с возрастом пол является важным признаком населения. Изучение половозрастного состава населения в этой связи в территориальном аспекте чрезвычайно важно и является составной частью комплексного геодемографического исследования.

  - Динамика социально- экономических показателей

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является важной составляющей оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал исследуемой территории.

При анализе современной демографической ситуации в Первомайском сельском поселении были использованы данные статистического сборника «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области, 2010», территориального органа государственной статистики по Ростовской области и заполненные анкеты для разработки генерального плана Первомайского сельского поселения Кашарского района Ростовской области, подготовленные администрацией муниципального образования.

По данным регионального органа государственной статистики по Ростовской области численность населения Первомайского сельского поселения  на 1.01.2011 составила 2888 чел. – 12,3% от всего населения района (рис. 1.1.1). Это второе по численности поселение Кашарского района.

Рис. 1.1.1.

Соотношение численности населения сельских поселений

Кашарского района

В состав муниципального образования входят семь населенных пунктов: с.Первомайское, х. Чернигово - Песчаный, х. Драчевка, с. Россошь, х. Вишневка, х.Черниговка, х. Краснояровка. Административный центр – село Первомайское, расстояние от административного центра поселения до райцентра - 36 км. Общая площадь муниципального образования 305 км2.

Территориально население Первомайского сельского поселения распределено неравномерно. Больше всего жителей проживает в административном центре поселения, их доля составляет 43%. Вторым по численности населения в сельском поселении является село Россошь - 17%. Численность населения остальных населенных пунктов колеблется от 3% в хуторе Чернигово-Песчаный до 13% в хуторе Краснояровка (рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2.

Соотношение численности населения населенных пунктов

Первомайского СП

Современные тенденции в динамике численности населения Кашарского района формировались на протяжении многих десятилетий. До начала 1990-х годов рост численности населения района происходил за счет как естественного, так и механического прироста при резком преобладании последнего. Однако в последующие годы и до настоящего времени сохранявшееся положительное сальдо миграционного прироста не в состоянии компенсировать сложившуюся естественную убыль, что в итоге приводит к общему сокращению численности населения района.

В 2005-2006 годах в связи с изменением границ административных муниципальных образований несколько населенных пунктов были присоединены к Первомайскому сельскому поселению, а х. Михайловка был передан Индустриальному сельскому поселению. Поэтому на диаграмме численности населения наблюдается большой прирост населения в 2006 году.

В период 2007-2011 годы для Первомайского сельского поселения, как и многих других сельских населенных пунктов Ростовской области, характерна депопуляция населения, что, как правило, связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. В поселении максимальная численность населения за исследуемый период была зарегистрирована в 2006 году. Начиная с этого года, численность населения начинает сокращаться (рис. 1.1.3).

Рис. 1.1.3.

Динамика численности населения Первомайского

сельского поселения

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта. С начала 21 века во всех городских и сельских поселениях Ростовской области наблюдается стабильная естественная убыль населения. Это характерно и для Первомайского сельского поселения (рис. 1.1.4).

Рис. 1.1.4.

Динамика естественной, механической  и общей убыли населения

Первомайского сельского поселения,  ‰

Как видно из рисунка 1.1.4, в изучаемом поселении наблюдается общая убыль населения. Наибольшее значение убыли населения составило -36,5‰, которое было зарегистрировано в 2007 году. Из всех изучаемых значений прирост населения в Первомайском сельском поселении был зафиксирован в 2008 году - 5,7‰, что объясняется высоким приростом мигрантов в этом году. При таких условиях развития поселения основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путем снижения уровня смертности и повышения рождаемости.

### 1.3. Жилой фонд и развитие жилых зон

Создание условий для обеспечения качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд на территории СП представлен, в основном, индивидуальным малоэтажным жильем и одноквартирными и двухквартирными сблокированными жилыми домами ведомственной постройки и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства. Основной материал существующего индивидуального жилого фонда – кирпич, дерево и местные строительные материалы.

В с. Первомайское имеется 7 жилых 2-х этажных многоквартирных жилых зданий.

Фото 1.1.5.

Многоквартирные дома в с. Первомайское

На территории с. Первомайское, с. Россошь и х. Драчевка имеются участки комплексной ведомственной застройки, которые имеют лучшие показатели капитальности и благоустройства жилого фонда.

Суммарная общая площадь жилищного фонда Первомайского СП по статистическим данным составляет 75,3 тыс. кв.м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности составляет 24,1 м²/чел. (жилищная обеспеченность по Кашарскому району составляет 24,5 м²/чел.).

При средней обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью более 50% жилого фонда не обеспечено необходимой коммунальной инфраструктурой, жилой фонд и население муниципального образования частично обеспечен централизованным водопроводом и не имеет обеспечения  канализацией и газоснабжением.

Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 45%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока  потребует реконструкции.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Возможные направления комплексного развития жилищного строительства в  муниципальном образовании:

Численность постоянного населения МО Первомайского СП к расчетному сроку уменьшится на 423 человека (или 14% от существующей численности населения). Соответственно, при сохранении существующего жилого фонда жилищная обеспеченность увеличится до 29,1 м²/чел.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования, можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо увеличение показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28-30 м2 при  существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня его благоустройства.

Но, учитывая современное количество жилого фонда (75,3 тыс. м2 по итогам 2009 г.) и достаточно высокую жилищную обеспеченность в размере 24,1 м²/чел., возможно достижение показателя жилищной обеспеченности 28 м²/чел. к 2020г. и 30 м²/чел. к 2030 г. Газификация населенных пунктов СП даст необходимый импульс для увеличения жилищного строительства и будет способствовать строительству индивидуальных жилых домов и квартир значительно большей площади.

Достижение целей этой программы предполагает прирост жилого фонда на 2,5 тыс. м2 до 2030г. или в среднем 0,1 тыс.м2 в год, что потребует дополнительно выполнить объем строительства и реконструкции не менее 0,2-0,5 тыс.м2 жилья в год (с учетом выбытия жилого фонда). При оптимистическом сценарии развития возможно достижение показателя жилищной обеспеченности в размере 32 м²/чел.

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м на человека к 2030 г. (рост составит 5,9 м²/чел.);

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 70% к 2020 г. и до 90% к 2030 году;

- Вынос жилого фонда с территорий, подверженных затоплению и подтоплению,

- Сокращение территорий, занятых низкоплотной жилой застройкой в х.Чернигово-Песчаный, х. Вишневка и х. Драчевка;

- Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- Новое строительство взамен сносимого жилья;

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и надежное инженерное обеспечение.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить газификация населенных пунктов СП и реконструкция системы водоснабжения в муниципальном образовании, обеспечение жителей качественной питьевой водой.

При оптимистическом сценарии развитие жилищного строительства предполагается на свободных территориях в х. Драчевка осуществить комплексную застройку нового квартала малоэтажного индивидуального жилья. Значительные объемы жилья возможно получить за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки во всех населенных пунктах СП (за исключением х. Вишневка, х. Чернигово-Песчаный и северной части х. Драчевка), что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана не предлагаются изменения в параметрах жилой застройки жилых территорий населенных пунктов СП.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение

В настоящее время на территории Первомайского сельского поселения объекты теплоснабжения представлены 5-ю котельными, снабжающими теплом объекты образования, здравоохранения, административные, общественные здания. В с. Первомайское расположено 4 котельных: котельная при сельском клубе по ул.Торговая, котельная при сельской администрации по ул. Мира, котельная при детском саде по ул. Лермонтова, котельная при амбулатории по ул. Советская/пер. Комсомольский. На территории с. Россошь имеется одна котельная при школе по ул.Центральная. В качестве топлива в котельных используется уголь.

Отопление остальной части зданий жилого фонда происходит от индивидуальных источников тепла.

В настоящее время имеются следующие проблемы:

- высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей;

- низкая эффективность от использования котельных установок, большие затраты топлива;

- оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным теплоэнергоэффективным образцам.

В целях сокращения потерь при теплоснабжении потребителей, территориально удаленных от котельных, предлагается перевести потребителей на автономное газовое отопление (автономные водогрейные котлы, передвижные блочно-модульные котельные установки), а также повышение энергоэффективности существующих котельных с перспективным переходом на более экономичное основное газовое оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана МО «Первомайское СП» в части теплоснабжения предусматривается более широкое применение автономных систем теплоснабжения объектов промышленности, социальной сферы и жилого фонда.

Для обеспечения теплоснабжением административных, социальных объектов и объектов промышленности предлагается использование автоматизированных блочно-модульных водогрейных котельных установок. Для жилого фонда СП - автономные системы отопления (водогрейные котлы).

Использование водогрейных котлов дает ряд преимуществ:

- компактные размеры;

- большая тепловая мощность;

- высокий КПД и низкий уровень выбросов благодаря конденсационным технологиям;

- быстрое приготовление горячей воды для отопления;

- автоматическая система защиты циркуляционного насоса от гидравлических ударов;

- электронный розжиг и модуляция;

- номинальное давление газа до 13 Мбар, минимальное до 3,5 Мбар;

- защита от скачков напряжения;

- эл. подключение не требует соблюдения полярности;

- возможна работа на сжиженном газе (при замене форсунок).

Основные направления развития теплоснабжения:

- отопление индивидуальной застройки предлагается от местных источников (поквартирных теплогенераторов);

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

- строительство современных, маломощных, экономичных, тепло-энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных.

### Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения

Существующее положение.

В муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» газоснабжение осуществляется сжиженным газом, который доставляется в баллонах. В настоящее время сжиженный газ используется на нужды горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Миллеровская база сжиженного газа филиал г. Миллерово. Наименование вышестоящей организации ОАО «СГ-Транс».

Проектной организацией ЗАО «Лорес» была разработана схема газоснабжения Кашарского района, включая Первомайское сельское поселение.

Данные об объемах потребления баллонного газа МО «Первомайское сельское поселение» отсутствуют.

Проектные предложения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения МО «Первомайское сельское поселение» потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации с.Первомайское, с. Россошь, х. Драчевка, х. Краснояровка, х. Черниговка и частично х. Вишневка Первомайского сельского поселения. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на отопление жилого и общественного фонда;

- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.

Обеспечение жителей населенных пунктов горячим водоснабжением предусматривается от газовых водонагревателей, а отопление - от индивидуальных источников тепла.

Источником газоснабжения населенных пунктов Первомайского СП будет являться природный газ, транспортируемый по проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления от АГРС сл. Кашары.

Схема газификации Первомайского сельского поселения разработана с учетом схемы газоснабжения Кашарского района Ростовской области, запроектированной проектной организацией ЗАО «Лорес».

Проектом генерального плана к 2020 г. планируется строительство участка межпоселкового газопровода высокого давления на территории Первомайского СП с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу на территории Фомино-Свечниковского СП в районе с. Фомино-Свечниково с последующей газификацией населенных пунктов: с. Первомайское, с. Россошь, х. Драчевка, х.Краснояровка, х. Черниговка, центральной и восточной части х. Вишневка.

К 2020 г. необходимо принять решение о целесообразности газификации х.Чернигово-Песчаный ввиду отдаленности и малой численности населенного пункта.

По стабилизационному сценарию развития с учетом миграции численность населения МО «Первомайское СП» на первую очередь к 2020 году составит 2804 человека.

При составлении проекта генерального плана СП допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (Qн = 7985 ккал/м3) - СП 42-101-2003:

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2020г. принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,841 млн. м.

Таблица 2

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2020 г., тыс. м.³/год

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в газе на первую очередь 2020г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| МО «Первомайское СП» | 2804 | 841,2 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. СП можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V= 841200*0,05= 42060 м3=0,042 млн. м.

Доля потребления газа промышленными предприятиями СП составит 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 841200*0,15= 126180 м3 =0,126 млн. м.

Суммарный расход газа составит:

V= 0,841 +0,042 +0,126 = 1,009 млн. м.

Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

,

где  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy — годовой расход газа, м3/год.

м3/ч

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и промышленные предприятия существующей и планируемой застройки населенных пунктов СП.

С учетом существующей и перспективной застройки Первомайского сельского поселения предусмотрена трехступенчатая система газоснабжения.

Проектом генерального плана для обеспечения централизованным газоснабжением существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Первомайского СП планируется:

- установить в с. Первомайское 1ГРП, 11 ГРПШ, выполнить строительство порядка 6,6 км газопроводов среднего давления;

- строительство 1 ГРП, 4 ГРПШ и 2,2 км газопровода среднего давления на территории х. Драчевка;

- строительство 1 ГРП, 3 ГРПШ и 1,57 км газопровода среднего давления в х. Краснояровка;

- строительство в х. Черниговка 1 ГРП, 2 ГРПШ и 0,78 км газопровода среднего давления;

- строительство на территории с. Россошь и х. Вишневка 1 ГРП, 8 ГРПШ и 5,5 км газопровода среднего давления.

Выбор количества ГРП, ШРП, питающих сеть низкого давления, необходимо производить на основе технико-экономических расчетов, исходя из принципа минимальных капиталовложений и эксплуатационных расходов.

Количество ГРП, а также их фактические нагрузки и местоположения уточняют по условиям планировки населённого пункта и расположения отдельных кварталов. Каждый ГРП должен размещаться как можно ближе к центру нагрузки газоснабжаемой территории. Как правило, данный центр не совпадает с геометрическим центром обслуживаемой ГРП территории. Это связано с различным потреблением газа отдельными зонами, входящими в радиус действия ГРП. Необходимо стремиться размещать ГРП ближе к зонам повышенной нагрузки.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Генеральным планом МО «Первомайское СП» в части развития системы газоснабжения предлагается:

- разработка проектно-сметной документации по газификации с.Первомайское, с. Россошь, х. Драчевка, х. Краснояровка, х.Черниговка и частично х. Вишневка;

- строительство участка межпоселкового газопровода высокого давления на территории Первомайского СП протяженностью 28,6 км, с подключением к проектируемому межпоселковому газопроводу на территории Фомино-Свечниковского СП в районе с. Фомино-Свечниково до 2020 г;

- газификация с. Первомайское, с. Россошь, х. Драчевка, х. Краснояровка, х. Черниговка и частично х. Вишневка (первая очередь);

- необходимо принять решение о целесообразности газификации х.Чернигово-Песчаный (первая очередь);

- строительство 1 ГРП, 11 ГРПШ и 6,6 км газопроводов среднего давления на территории с. Первомайское;

- строительство 1 ГРП, 4 ГРПШ и 2,2 км газопровода среднего давления на территории х. Драчевка;

- строительство 1 ГРП, 3 ГРПШ и 1,57 км газопровода среднего давления в х. Краснояровка;

- строительство на территории х. Черниговка 1 ГРП, 2 ГРПШ и 0,78 км газопровода среднего давления;

- строительство на территории с. Россошь и х. Вишневка 1 ГРП, 8 ГРПШ и 5,5 км газопровода среднего давления.

Проектируемые межпоселковые газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления, а также газорегуляторные и газораспределительные пункты (ГРП, ШРП) отображены на графической схеме М 1:5000 и М 1:25000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (фрагменты 1, 2, 3, 4, 5, 6)».

### Раздел 4.  Комплексное развитие системы водоснабжения.

Современное состояние системы водоснабжения.

Источниками водоснабжения населенных пунктов в Первомайском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

Вода из подземных источников расходуется на хозяйственно-питьевые, агропромышленные и противопожарные нужды.

В настоящее время в с. Первомайское, х. Драчевка, с. Россошь, х.Краснояровка имеется незакольцованная частичная централизованная сеть водоснабжения. Объекты водоснабжения находятся на балансе МП «Комбытсервис» Первомайского сельского поселения, ЗАО «Октябрь». Численность работающего персонала составляет 14 человек.

Хутор Черниговка, х. Чернигово-Песчаный, х. Вишневка Первомайского сельского поселения не обеспечены централизованным водоснабжением. Снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает трудности в полноценном и качественном обеспечении жителей водой, ухудшает их бытовые условия.

Водоснабжение с. Первомайское, х. Драчевка, с. Россошь, х. Краснояровка осуществляется как из артезианских скважин с водонапорными башнями «Рожновского», так из индивидуальных колодцев и водоразборных колонок, расположенных на территории населенных пунктов.

Численность населения сельского поселения, обеспеченного питьевой водой, по предоставленным МП «Комбытсервис» данным составляет 3061 человек, из них:

Таблица 3

Водозаборные сооружения на территории Первомайского сельского поселения

| Местоположение водозабора | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, чел. | Производительность водозабора, тыс. м/сут. | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Объем подачи питьевой воды м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| с. Первомайское, район инкубаторной, ВНБ №1 | 1315 | 1200 | I II III | 60х60 | 122 |
| с. Первомайское, ул. Чапаева, ВНБ №2 |  | 600 | I II III | 60х60 |  |
| с. Первомайское, ул. Строителей, ВНБ №3 |  | 385 | I II III | 60х60 |  |
| х. Драчевка, ул.Луговая, ВНБ №4 | 300 | 385 | I II III | 60х60 | 30 |
| с. Россошь, ВНБ №5 | 593 | 600 | I II III | 60х60 | 60 |
| х. Черниговка, ВНБ №6 | 173 | 600 | I II III | 60х60 | 20 |
| х. Краснояровка, ВНБ №7 | 321 | 600 | I II III | 60х60 | 30 |
| х. Вишневка, ВНБ №8 | 237 | 600 | I II III | 60х60 | 22 |
| х. Чернигово-Песчаный, ВНБ №9 | 122 | 385 | I II III | 60х60 | 17 |

Станции водоподготовки и обеззараживания воды на существующих водозаборных сооружениях Первомайского СП отсутствуют.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения на территории поселения составляет 13 км. Количество напорно-регулирующих сооружений 9 шт.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

В 2013 году будут проводится работы по строительству новых водопроводных сетей в с. Первомайское протяженностью 13 км.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления гораздо ниже.

Водоснабжение агропромышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Первомайское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, неэнергоэффективное оборудование.

- Большие потери воды при передаче потребителю.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

В качестве основных источников водоснабжения Первомайского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, агропромышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение сельского поселения предусматривается из подземных источников путем реконструкции и модернизации оборудования существующих водозаборов, реконструкции сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых сетей и водозаборов с применением современных технологий и материалов, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания населенных пунктов.

В целях обеспечения муниципального образования дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории х.Черниговка, приступить к строительству скважины, водопроводных сетей расчетного диаметра по улице Таврическая протяженностью 2,7 км, а также обустройству охранных зон источников питьевого водоснабжения.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Водоснабжение западной части хутора Вишневка предусматривается из индивидуальных колодцев. Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей в данной части (западной) х. Вишневка нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит:           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зеленых насаждений не учитываем, так как оно проводится, в основном, в весенне-летний период с использованием технической воды.

В населенных пунктах муниципального образования проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные колодцы, скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на первую очередь и расчетный срок приведены ниже в таблицах.

Табл. 4

Расходы воды на первую очередь 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 2,804 | 180 | 555,2 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 83,28 |
| 3. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 55,5 |
| 4. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 55,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 749,48 |

Максимальный суточный расход на первую очередь составит 749,48 м³/сутки.

Табл. 5

Расходы воды на расчетный срок 2030г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 2,590 | 210 | 598,29 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 89,74 |
| 3. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 59,8 |
| 4. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 59,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 807,6 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок составит 807,6 м³/сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход к 2030 году можно уменьшить до 686,46 м3/сут.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Первомайского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2011г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и замену существующих водопроводных сетей и сооружений (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих и проектируемых скважин (первая очередь).

- Осуществить строительство артскважины в восточной части хутора Черниговка, а также водопроводных сетей расчетного диаметра по улице Таврическая протяженностью 2,7 км (первая очередь).

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей, (протяженностью 26 км) на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра и сооружений в с. Первомайское, х. Драчевка, с. Россошь, х.Краснояровка (расчетный срок – перспектива).

- Водоснабжение западной части хутора Вишневка предусматривается из индивидуальных колодцев.

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах (первая очередь - расчетный срок).

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (первая очередь - расчетный срок).

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

- Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов (первая очередь).

### Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

В Первомайском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП используют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения СП.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

Генеральным планом планируется установка локальных канализаций в с.Первомайское и с. Россошь для канализования центральной административной части населенных пунктов. Это более рациональное и экономически оправданное решение вопроса отвода сточных вод с территории данных населенных пунктов. С учетом небольшой численности населения строительство централизованной системы канализации на всей территории населенных пунктов экономически нецелесообразно.

Основными объектами канализования в с. Первомайское и с. Россошь к 2020 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные и административные здания, жилые кварталы.

Для отвода канализационных стоков от группы объектов административной части с. Первомайское планируется строительство локальных КОС в южной части села в районе ул. Почтовая, а также около 2,2 км канализационных сетей. Сброс очищенных сточных вод планируется производить в р. Нагольная.

Для канализования центральной части с. Россошь предлагается разместить локальные КОС в северной части населенного пункта с последующим сбросом очищенных вод в р. Нагольная. Протяженность проектируемого канализационного коллектора составит 1,5 км.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 30%-м охвате централизованной канализацией с. Первомайское и с. Россошь. Остальную часть жилого фонда СП предлагается канализовать с использованием индивидуальной автономной системы канализации.

Табл. 6

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 0,58 | 180 | 115 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | м³/сут. | 10% от расходов ИЖС |  | 11,5 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | м³/сут. | 10% от расходов ИЖС |  | 11,5 |
| 4. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% от всех расходов |  | 13,8 |
|  | Итого |  |  |  | 151,8 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 151,8 м/сутки.

В хозяйственно-бытовую канализацию помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные, а также стоки ливневых вод. Расчет объема дождевых вод произведен в разделе «Инженерная подготовка территории. Расчёт количественных характеристик поверхностного стока». Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

При разработке генерального плана МО в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в с. Первомайское и с. Россошь (первая очередь).

- Резервирование земельных участков под строительство локальных очистных сооружений в канализуемых населенных пунктах (первая очередь).

- Строительство локальных и индивидуальных КОС в с. Первомайское и с. Россошь (первая очередь).

- Строительство канализационных сетей в центральной части с подключением к проектируемым локальным КОС, с. Первомайское протяженностью 2,2 км, с. Россошь протяженностью 1,5 км (первая очередь).

- Использование индивидуальных систем канализации в х. Драчевка, х.Вишневка, х. Черниговка, х. Чернигово-Песчаный, х. Краснояровка (первая очередь).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей и сооружений рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

Проектируемые локальные очистные сооружения и канализационные сети с.Первомайское и с. Россошь отображены на графической схеме М 1:5000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (фрагменты 1, 5)».

### Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Организация, эксплуатирующая районные электросети – Производственное отделение Северные электрические сети «Ростовэнерго Кашарский РЭС». Вышестоящая организация – филиал ОАО «МРСК - Юга» Ростовэнерго.

Источником электроснабжения потребителей МО «Первомайское сельское поселение» является электроподстанция 35/10 кВ ПС «Первомайская».

Опорным центром питания ПС «Первомайская 35/10 кВ является ПС 110/35/10 кВ «Индустрия», расположенная в п. Индустриальный Индустриального СП.

Таблица 7

Характеристика источников электроснабжения Первомайского СП:

| № п/п | Наименование п/c | Напряжение кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка за 2005 г. МВА | Износ оборудования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Индустриальная» | 110/35/10 | - | - | 80 |
| 2 | ПС «Первомайская» | 35/10 | 2х2,5 | - | 85 |

В настоящее время энергоснабжение потребителей Первомайского сельского поселения осуществляется по сетям 10 кВ от электроподстанции «Первомайская», а также от ПС соседних муниципальных образований. Питающая сеть 10 и 0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ).

Через территорию Первомайского СП транзитом проходит участок ВЛ 110 кВ в южной части поселения, а также участок ВЛ 500 кВ в центральной части СП через территорию х. Драчевка.

Общая протяженность ВЛ на территории Первомайского СП составляет:

- ВЛ 500 кВ составляет 16,2 км;

- ВЛ 110 кВ составляет 4 км;

- ВЛ 35 кВ составляет 9,3 км;

- ВЛ 10 кВ составляет 46,5 км.

Сети ВЛ 10 кВ обладают недостаточной пропускной способностью на полное развитие территории. На некоторых участках опоры ВЛ требуют ремонта. Сеть ТП 10/0,4 кВ обеспечивает текущие нагрузки существующей жилой застройки.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО «Первомайское СП» установлены  ТП и КТП разной мощности.

Данные об общем расходе электроэнергии всеми потребителями Первомайского СП организацией ПО СЭС Ростовэнерго «Кашарский РЭС» предоставлены не были.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за время эксплуатации составил порядка 85%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения всех населенных пунктов Первомайского СП является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В населенных пунктах МО необходимо строительство (установка) дополнительных ТП, КТП, замена, реконструкция и модернизация действующих ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, строительство новых ЛЭП 10 кВ и разводящих линий электропередач 0,4 кВ. При росте энергопотребления на расчетный срок модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

МО «Первомайское сельское поселение» необходимо содействовать реконструкции и замене пересекающих территорию поселения транзитных ВЛ 500 кВ и ВЛ 110 кВ.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей МО «Первомайское СП» путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Центром питания (ЦП) потребителей электроэнергии существующей застройки и проектируемых объектов нового строительства Первомайского СП является ПС «Первомайская» 35/10 кВ.

Планируется реконструкция и модернизация оборудования ПС «Первомайская» 35/10 кВ, существующих участков ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ и строительство новых линий электропередач 10 кВ, разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, строительство дополнительных и модернизация существующих трансформаторных подстанций (ТП) и КТП (металлических КТП на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП).

Необходимо оказать содействие в реконструкции участков, пересекающих территорию Первомайского СП, транзитных ВЛ 500 кВ и ВЛ 110 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. и «Нормативами градостроительного проектирования городских и сельских поселений Ростовской области». Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчётный срок для СП, не оборудованного стационарными электроплитами, 950 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год.

На первую очередь и расчетный срок строительства норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 950 кВтч/чел. в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,23 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 8

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Первомайское СП»:

| № | Показатели | Ед.измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 2,804 | 2,590 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 2,66 | 2,46 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,64 | 0,60 |

Электрические нагрузки предприятий МО «Первомайского СП» приняты с учетом роста промышленного производства на первую очередь 5%, на расчетный срок 10%.

Суммарные электрические нагрузки по МО  приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 9

Суммарные электрические нагрузки МО «Первомайское СП»:

| № пп | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год. расход эл.энергии, млн. кВт час | Максим. эл. нагр., МВт | Год. расход эл.энергии, млн. кВт. час | Макс. эл. нагр., МВт |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,66 | 0,64 | 2,46 | 0,60 |
| 2 | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,133 | 0,032 | 0,246 | 0,06 |
|  | Итого | 2,79 | 0,67 | 2,7 | 0,66 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Первомайское СП» на первую очередь равна 0,67 МВт, на расчетный срок составит 0,66 МВт.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. В перспективе необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах МО, физически и морально устаревшего, а также строительство дополнительных ТП в проектируемой жилой застройке населенных пунктов СП для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 29676 | Внебюджетные средства | - | - | - | 29676 |
| 1.1 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 23,1 км | 28899 | Внебюджетные средства | - | - | - | 28899 |
| 1.2 | ГРПШ | 4шт. | 777 | Внебюджетные средства | - | - | - | 777 |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 890 |  |  |  |  | 890 |
| 2.1. | Водонапорная башня Рожновского 25 м3 | 2 шт. | 500 | Областной бюджет |  |  |  | 520 |
| 2.2 | Водонапорная башня Рожновского 50 м3 | 1 шт. | 340 | Областной бюджет |  |  |  | 370 |
| 2.3 | Межевание земельных участков под водопроводными сетеми | 13 км | 50,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 118215 |  |  |  |  | 118215 |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 1086 | внебюджетные средства |  |  |  | 1086 |
| 4.2. | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 30867 | внебюджетные средства |  |  |  | 30867 |
| 4.3 | Разработка ПСД на канализационные насосные станции производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 1060 | внебюджетные средства | 1 |  |  | 1060 |
| 4.4 | Строительство канализационных насосных станций производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 4025 | внебюджетные средства |  |  |  | 4025 |
| 4.5. | Разработка ПСД на канализационный коллектор диаметром 140 мм | 1,55км | 464 | внебюджетные средства |  |  |  | 464 |
| 4.6. | Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 140 мм | 1,55км . | 3631 | внебюджетные средства |  |  |  | 3631 |
| 4.7. | Разработка ПСД на сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 14,75км | 4606 | внебюджетные средства |  |  |  | 4606 |
| 4.8. | Строительство сетей канализации самотечных диаметром 200 мм | 14,75 км | 45353 | внебюджетные средства |  |  |  | 45353 |
| 4.9. | Разработка ПСД для сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 3.10 км | 788 | внебюджетные средства |  |  |  | 788 |
| 4.10 | Строительство сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 310 км | 5414 | внебюджетные средства |  |  |  | 5414 |
| 4.11 | Очистные сооружения канализации производительностью 50 м3/сут. | 1 комплекс | 11151 | Областной бюджет |  |  |  | 11151 |
| 4.12 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 м3/час | 1 шт. | 1851 | внебюджетные средства |  |  |  | 1851 |
| 4.13 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 1,60 | 5598 | внебюджетные средства |  |  |  | 5598 |
| 4.14 | Сети канализации напорные диаметром 63 мм | 1,20 | 2321 | внебюджетные средства |  |  |  | 2321 |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 30191,0 |  |  |  |  | 30191,0 |
| 5.1 | Строительство воздушных линий ВЛЗ- 10 кВт | 3,6 км | 1921 | внебюджетные средства | - | - | - | 1921 |
| 5.2 | Трансформаторные подстанции (БКТП.КТП) | 15 шт. | 13396 | внебюджетные средства | - | - | - | 13396 |
| 5.3 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 15,5 км | 12274 | внебюджетные средства | - | - | - | 12274 |
| 5.4 | Разработка проектной документации по уличному освещению и ремонт светоточек уличного освещения | 1,0 км. | 2600,0 | Областной бюджет | - |  |  | 2600,0 |
| Итого по программе |  | 178972 |  |  |  |  | 178972 |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Первомайское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Первомайское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Первомайское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Первомайское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Первомайское сельское  поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Первомайское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кашарского района органов местного самоуправления муниципального образования "Первомайское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Первомайское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Первомайское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Кашарского района.

Согласованно:

Глава Первомайского

сельского поселения                                                           В.А. Подкова

Проект подготовил:

специалист первой категории

по муниципальному хозяйству                                          А.П. Романченко